Design og indretning

Det var vigtigt for os at MoBibben skulle fremstå lyst og åbent, både udvendigt og indvendigt. Vi kunne ikke skjule at det er en container, men det skulle ikke ligne en genbrugt Mærsk-skibscontainer. Vi ville heller ikke have at man skulle få følelsen af klaustrofobi, når man kom ind i MoBibben – det skulle være et åbent rum, ikke en lukket kasse.

Derfor var der fra begyndelsen nogle krav til design og indretning af MoBibben:
- stort vindue og glas i døren
- godt indvendigt lys og mindst én lampe udendørs
- lyse farver, kombineret med den røde farve der også bruges på hovedbiblioteket
- fokus på at vise forsider fra materialesamlingen i stedet for bogrygge

Da MoBibben skulle flyttes én gang om ugen, havde vi også krav om høje kanter på skråhylder o.lign. så materialerne ikke væltede rundt. Efterfølgende har det vist sig at det ikke havde behøvet at være en stor bekymring. MoBibben er blevet løftet og flyttet en gang om ugen i et år uden at én eneste bog er røget på gulvet.

Der var også et krav fra vognmanden mht. hvad hans kran max. kunne løfte (rundt regnet 3 tons). Der findes naturligvis kraner, der kan løfte mere end det, man skal bare huske at det også er en faktor.

MoBibben på sin placering ved Kulturhuset i Ørslev.

MoBibben på sin placering ved Nordbakkeskolen i Nordrup.

Vi valgte at starte MoBibben uden adgangskontrol. Åbningstiderne er reguleret af Salto Pro-Access Space, men inden for åbningstiden kan man komme ind i MoBibben blot ved at trykke på døråbneren. En tilsvarende døråbner sidder indendørs og kan altid bruges, så man ikke risikerer at blive lukket inde.
Der er lys i og udenpå MoBibben hele tiden, ikke kun når man lukker sig ind. Det skyldes at nogle af holdepladserne ikke har ret meget lys fra gadelygter, huse osv. og vi ville have at det skulle føles trygt at komme i MoBibben, også efter mørkets frembrud.

Ligesom MoBibben blev startet uden adgangskontrol, var den også uden overvågning. Vi undersøgte mulighederne for både adgangskontrol og kameraovervågning, så det hurtigt kunne implementeres, hvis det skulle vise sig nødvendigt, men det har det ikke været. MoBibben kører fortsat uden adgangskontrol og uden overvågning og det har været helt uproblematisk. Vi har ikke haft et eneste tilfælde af hærværk og materialesvindet ligger på under 5 materialer på det år MoBibben har været i drift.
MoBibben er indrettet med skråhylder, så der er fokus på et lækkert og indbydende udtryk, i stedet for bogrygge i lange rækker. I alt er der 6 fag á 4 skråhylder, heriblandt 1 fag til afleverede materialer, der dermed indgår med det samme i MoBibbens materialeudvalg.
Alt i alt er der plads til lige under 600 materialer.

Vi har haft god respons på at vi viser forsider i stedet for rygge. I både vores brugerundersøgelse og brugerinterviews i forbindelse med evalueringen af projektet, var der brugere der fremhævede at MoBibben er dejligt lys og luftig at komme ind i. Kun en enkelt ville foretrække flere materialer (i øvrigt en bruger, der i det hele taget, ville foretrække at Bogbussen kom tilbage).

3 fag er indrettet med hængende plexiglaskrybber, der bruges til de tynde og lette materialer (børnebøger, film, lydbøger og lignende).

1 fag er indrettet med 2 rotunder i stedet for hylder. Rotunderne bryder indretningen lidt op og giver nemmere plads til flere bøger end skråhylderne gør.

1 fag er sat af til tidsskrifter, litteraturlister og lign.

Bænkene er hule, så der er lidt opbevaringsplads i dem. Pladsen bruges til små siddepuder, der f.eks. kan bruges når en dagplejemor har flere børn med i MoBibben, og til rengøringsmidler. Der bliver gjort rent af et firma en gang om ugen og vi er naturligvis også opmærksomme når vi besøger MoBibben på alle hverdage, men i løbet af ugen holder lokalrådet i den enkelte by øje med om der er behov for lettere rengøring. Dette har de forpligtet sig til i en kontrakt med biblioteket.

Udlån og aflevering foregår på en Butler fra Redia A/S. Der er mulighed for også at lave søgning og reservering på Butler, men det har vi fravalgt. Netdækningen i Ringsted Kommunes landområder er meget svingende og vi har prioriteret at brugerne kan få en god oplevelse af at det vigtigste rent faktisk fungerer, fremfor at de skal vente og vente og vente på at en søgning går igennem.
De 2 flade hylder ved siden af Butleren bruges til materialer der er opfyldt til afhentning.

Vi har skiltet så minimalt som muligt i MoBibben, men reklamerer bl.a. for app’en i fravær af søgemulighed på Butleren.